Портативная плита

К-203 Руководство по применению

Перед использованием прочтите и соблюдайте все инструкции и правила, содержащиеся в настоящем руководстве по применению. Сохраните данные инструкции для использования в дальнейшем.

Руководство пользователя

Перед установкой

- Убедитесь, что регулятор уровня пламени находится в положении ВЫКЛ (OFF).

- Проверьте уплотнительное кольцо плиты и убедитесь, что оно на месте и в хорошем состоянии.

- Держите патрон с газом вертикально при установке его в прибор. Аккуратно вкрутите патрон с газом в прибор, стараясь правильно попасть в резьбу. Вкручивайте патрон с газом только руками. Не затягивайте патрон слишком сильно, чтобы не повредить клапан патрона.

- Убедитесь в том, что патрон установлен в прибор и нет утечки газа.

Эксплуатация плиты

- Перед тем, как зажечь горелку, установите прибор на устойчивую ровную поверхность и убедитесь, что элементы подставки готовы к эксплуатации.

- Откройте регулятор уровня пламени.

- Нажимайте на устройство запала до тех пор, пока не услышите звук «ПА». Если пламя не зажглось, продолжайте нажимать.

- Поверните регулятор уровня пламени для установки желаемого уровня пламени. Появится сине-оранжевое пламя, которое можно будет плавно регулировать от малого к большому.

- После использования поверните регулятор пламени в положение ВЫКЛ (OFF). Перед тем, как разобрать плиту, подождите некоторое время, чтобы она остыла.

Разборка плиты

- Убедитесь в том, что регулятор пламени находится в положении ВЫКЛ (OFF), а плита остыла, снимите регулятор пламени.

- Поворачивайте плиту против часовой стрелки, пока она не выйдет из контейнера; при разборке плиты может произойти небольшая утечка газа.

- Сложите поддерживающие опоры.

Технические характеристики

| Название | Плита на подставке | Вес | 470 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | К-203 | Категория | Давление паров Смесь бутан/пропан |
| Использование | На открытом воздухе | Номинальная мощность | 2800 Вт |
| Габариты | 145х145х120 мм | Способ воспламенения | Образование искры |

Информация для безопасности

Использовать только в хорошо проветриваемых местах.

- Всегда проверяйте соединение плиты и контейнера и перед эксплуатацией убедитесь, что она правильно установлена.

- Не зажигайте и не используйте внутри помещений, в палатках, транспортных средствах и иных закрытых помещениях. Огонь и отравление двуокисью углерода могут привести к травмам и смерти.

- Не препятствуйте циркуляции воздуха.

- Всегда перед началом эксплуатации проверяйте плиту на наличие утечки газа. Если вы чувствуете запах газа, слышите шипение или обнаружили утечку газа, не используйте плиту.

- Никогда не располагайте голову и иные части тела над плитой при ее зажигании или горении. Держите одежду и другие материалы, которые могут воспламениться, вдали от огня. Расстояние до горючих материалов: сверху 4 фута/1,2 м, сбоку 1 фут/0,3 м.

- Никогда не снимайте плиту с контейнера, когда плита горит, еще теплая после последнего использования или вблизи от огня или источника тепла. Если вы случайно оставили регулятор пламени открытым, хорошо проветрите помещение перед тем, как зажечь плиту.

- Не ставьте тяжелые или большие кастрюли и сковородки на плиту. Максимальный вес – 5 кг, максимальный диаметр дна – 26 см. Использовать только на горизонтальной поверхности.

- Никогда не оставляйте без присмотра горящую или горячую плиту.

- Никогда не позволяйте детям использовать плиту. Всегда присматривайте за детьми, находящимися вблизи плиты.

- Не использовать плиту в целях, отличных от указанных в инструкции. Не вносите изменения в конструкцию плиты. Не разбирайте плиту больше, чем указано в данной инструкции. Перед тем, как взять плиту с собой в путешествие, проверьте ее на наличие утечек и потренируйтесь в ее использовании и обслуживании.