Компас общие положения.

Основной состав:

·  Основная плата - это прозрачная пластиковая пластина, на которой закреплен компас.

·  Стрелка направления движения - это стрелка на компасе, указывающая направление.

·  Кольцо компаса - прозрачное кольцо, в котором закреплен компас, точнее – магнитная игла.

·  Шкала делений - крутящаяся дуга вокруг компаса, разделенная на 360 градусов.

·  Магнитная стрелка - стрелка, вращающаяся внутри компаса.

·  Стрелка направления - не намагниченная стрелка внутри компаса.

·  Ориентирные линии - линии на панели компаса, проложенные параллельно стрелке направления

Научитесь правильно держать компас. Положите компас на ладонь, а ладонь поднесите к груди - это и будет правильным положением компаса, когда вы путешествуете. Если же вы просто сверяетесь с картой, то положите карту на ровную и плоскую поверхность, а компас, соответственно, на карту, чтобы точнее ориентироваться на местности.

Определите, в какую сторону вы смотрите. По сути, это простой и быстрый способ сориентироваться на местности и понять, в какую сторону вы смотрите и направляетесь. Итак, взгляните на магнитную стрелку. Если только вы идете на север, она должна отклоняться в ту или иную сторону.

·	Поворачивайте шкалу делений. Делать это нужно до тех пор, пока стрелка направления не совпадет с магнитной стрелкой, то есть пока обе стрелки не будут указывать на север. Затем определите, в какую сторону двигаетесь вы, посмотрев на то, куда указывает стрелка направления движения. Если та указывает на область между отметками «Север» и «Восток», то вы движетесь на северо-восток.

·	Определите, где направление стрелки движения пересечется со шкалой делений. Чтобы определить свое направление точнее, внимательнее посмотрите на шкалу делений. Если пересечение происходит напротив цифры 23, то вы движетесь на 23 градуса к северо-востоку.