<Надписи на рисунке:>

| INFLATION PORT | ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ |
| --- | --- |
| DEFLATION PORT | ВЫПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ |
| NOZZLE | НАСАДКА |
| SWITCH | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ |
| PLUG | ВИЛКА |

- ВНИМАНИЕ

- Питается устройство от переменного напряжения 220–240 В.

- Устройство представляет собой низконапорный насос большой производительности. Оно предназначено для наполнения воздухом и сдувания таких изделий, как надувные лодки, надувные матрасы и т.п. Насос не предназначен для непрерывной работы. Непрерывная работа свыше 20 минут может привести к перегреву и выходу из строя насоса.

- Храните воздушный насос в недоступном для детей месте.

- Не закрывайте отверстия нагнетания и выпуска и обеспечивайте постоянный беспрепятственный проток воздуха через них.

- Для быстрого надувания и уменьшения времени работы насоса всегда используйте переходник, соответствующий клапану надувного изделия.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Для уменьшения опасности поражения электрическим током не заменяйте самостоятельно шнур питания; для замены поврежденного шнура обратитесь к профессиональному электрику.

- Тщательно выполняйте инструкции по надуванию изделия. От чрезмерного накачивания изделие может лопнуть и причинить травмы.

- Никогда не оставляйте работающий насос без присмотра.

- Не храните и не используйте насос во влажных условиях.

- Не допускайте при работе насоса попадания песка, небольших камней и т.п. в отверстия нагнетания и выпуска.

- Не заглядывайте внутрь работающего насоса и не направляйте отверстие нагнетания и выпуска в сторону глаз.

- Не пытайтесь засунуть пальцы внутрь отверстия нагнетания и выпуска.

- НАДУВАНИЕ

- Вставьте вилку в розетку с переменным напряжением 220–240 В.

- Подсоедините к отверстию нагнетания насадку через переходник.

- Приставьте переходник к клапану надуваемого изделия и включите насос (на выключателе знак “-” — “включено”, а знак “0” — “выключено.”).

Клапан надувного изделия не должен иметь внутри препятствий, в противном случае насос может перегреться и выйти из строя.

- Не пытайтесь надуть изделие через выпускное отверстие.

- Для быстрого надувания больших изделий, таких как надувная лодка, большие надувные матрасы, насос следует подсоединить непосредственно к клапану надувного изделия. Если клапан небольшой, такой, как, например, у одноместного матраса, используйте соответствующую насадку.

- СДУВАНИЕ

- Откройте клапан надувного изделия.

- Подсоедините к отверстию выпуска насадку через переходник.

- Приставьте переходник к клапану сдуваемого изделия и включите насос (на выключателе знак “-” —  “включено”, а знак “0” — “выключено.”).

- Клапан надувного изделия не должен иметь внутри препятствий, в противном случае насос может перегреться и выйти из строя.

- Небольшой клапан надувного изделия можно сдавить пальцами, чтобы лепесток открылся и выпускал воздух.

Для быстрого надувания изделия с разборным клапаном вывинтите запорный механизм клапана и подсоедините насос к изделию непосредственно. Когда  изделие почти наполнится  воздухом,   навинтите запорный механизм клапана, отвинтите колпачок и надуйте изделие полностью. Чтобы сдуть изделие, отвинтите  запорный механизм клапана и подсоедините насос непосредственного.