803 Секундомер механический

Краткое описание изделия:

Механический секундомер – это точный хронографический измерительный прибор, используемый для измерения промежутков времени; с помощью кнопочного управления можно настроить секундную и минутную стрелки на точное отображение начальной и конечной точек измеряемого промежутка времени, а также вернуть стрелки в нулевое положение.

Механические секундомеры марки «Алмаз» относятся к области механических хронографических измерительных приборов, в часовом механизме применяются пружина из нержавеющей стали, балансир из монометалла, спираль из никелевого сплава, а также удерживающее устройство якорного типа, стержень снабжен тринадцатью камнями, часовой механизм может нормально функционировать в диапазоне температур от -10 ºС до +40 ºС. Изделие произведено по тонкой и отлаженной технологии, прошло строгую проверку, точно измеряет время, надежно в работе, с легко читаемым циферблатом, простое в использовании и обслуживании, долговечное. Это идеальный хронографический прибор для таких отраслей, как горнодобывающая промышленность, медицина, начальное образование, физкультура, вооруженные силы и т.д.

Акционерная компания «Алмазный секундомер шанхайской звезды» (бывший Шанхайский секундомерный завод) – это единственное отечественное предприятие, специализирующееся на производстве механических секундомеров, государственное предприятие второго уровня, признанное международной сертификационной службой SGS, обладающее сертификатом качества ISO9001:2000, изделия соответствуют стандарту QB/T1534-2006 «Механические секундомеры». Наши секундомеры хорошо продаются как в КНР, так и за рубежом, обладают хорошей репутацией.

Размеры корпуса: порядка 70 x 50 x 16	Вес: порядка 120 г

Стандарты, свойства:

| Стандарт | 30′′15′ | 30′′30′ | 60′′30′ | 60′′60′ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство задержки | нет | есть | нет | есть | нет | есть | есть | нет | есть |
| Номер модели | 504 807 | 503 803 903 | 533 | 833 | 505 | 506 806 906 | 809 | 566 | 866 |
| Свойства | Минимальное значение, с | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,2 |
|  | Продолжительность хода, ч | ≥6 | ≥12 |
|  | Поворот секундной стрелки, с | 30 | 60 |
|  | Поворот минутной стрелки, мин. | 15 | 30 | 60 |

Уход:

* Не заводите пружину слишком туго, во избежание разрыва

* Избегайте использования и хранения во влажной или пораженной коррозией среде

* Избегайте падений секундомера, ударов, воздействий магнитного поля, прямых солнечных лучей, влаги.

* Нельзя часто открывать заднюю крышку во избежание попадания пыли или влаги.

* Регулярно проводите технический осмотр, чистку и смазку деталей, это продлевает срок эксплуатации и жизни изделия. Обслуживание может производиться профессиональным часовщиком.

Эксплуатация:

* Секундомеры без устройства задержки приводятся в действие, останавливаются и обнуляются нажатием на кнопку завода.

* Секундомеры со сдвижным устройством задержки запускаются, останавливаются и обнуляются таким же образом. Если необходимо установить задержку, передвиньте рычажок задержки на нужное время, при возвращении рычажка задержки в исходное положение секундомер продолжит измерять время.

* Секундомеры с кнопочным устройством задержки приводятся в действие, останавливаются, отсчитывают время задержки нажатием на ручку завода, обнуляются нажатием на кнопку восстановления.

* Секундомеры модели 807 также можно использовать для измерения пульса. Способ применения: одновременно с запуском секундомера начинайте считать пульс, остановите секундомер после 15-го удара пульса, указываемая секундной стрелкой отметка на внутреннем круге циферблата будет соответствовать числу ударов пульса в минуту.