Инструкция к трехстрочному секундомеру

строке, количество звуковых сигналов – в средней, а в нижней – выбранную ранее частоту.

- Для остановки частотного таймера, нажмите кнопку А.

- Для обнуления таймера, нажмите кнопку В.

Примечание: При выходе из режима частотного таймера, отсчет сигналов прекращается, и значения их не сохраняются.

Настройка автоматического календаря

- Для перехода в режим календаря, нажмите кнопку D.

- Удерживайте нажатой кнопку С в течение двух секунд, пока не замигает позиция «год» ("year").

- Для выбора позиции для изменения, нажимайте кнопку В.

Нажатием кнопки А увеличивайте выбранную позицию на 1.

■	Настроив календарь, нажмите кнопку С.

Настройка будильника

- Для перехода в режим настройки будильника, нажмите кнопку D.

- Удерживайте нажатой кнопку С в течение двух секунд, пока не замигает позиция «час» ("hour").

- Для выбора позиции для изменения, нажимайте кнопку В.

- Для настройки времени будильника, используйте кнопку А.

- Настроив время будильника, нажмите кнопку С.

Примечание: 1. В назначенное время секундомер будет подавать звуковой сигнал в течение 15 секунд.

2. Для включения и отключения будильника, нажмите кнопку А в режиме настройки будильника, при этом в правом нижнем углу экрана будет появляться значок "вкл» ("on") при включенном будильнике, либо  "-;-" при отключенном будильнике.

Замена батареи

Если дисплей стал тусклым, необходимо заменить батарею..

- Отверните винты, удерживающие заднюю стенку секундомера.

- Установите новую литиевую батарею CR2032 или аналогичную ей.

- Установите заднюю крышку на место и заверните винты.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА БАТАРЕЮ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ.

описано выше, для последовательного просмотра разных значений времени.

Обратный таймер

- Для перехода в режим обратного отсчета времени, нажимайте кнопку D. В левом верхнем углу дисплея появится значок "TR".

- Удерживайте нажатой кнопку С в течение двух секунд, до тех пор, пока цифры времени на дисплее не начнут мигать.

- Для выбора позиции для изменения, нажимайте кнопку В.

Нажатием кнопки А увеличивайте выбранную позицию на 1.

- Настроив время, нажмите кнопку С. В верхней и средней строках будет отображаться заданное время, а в нижней строке будут нули - 0000".

- Для начала обратного отсчета времени, нажмите кнопку А.

- Для остановки обратного отсчета времени, нажмите кнопку А.

Дополнительно: После завершения цикла обратного отсчета (в средней строке – нули). Если заданное время больше 1 минуты, то секундомер будет подавать звуковой сигнал в течение 15 секунд; если заданное время в промежутке от 1 минуты до 11 сек., то секундомер подаст двойной звуковой сигнал. Если заданное время менее 11 секунд, то звуковой сигнал будет коротким и одиночным. После звукового сигнала, значение в нижней строке увеличится на 1, и отсчет обратного времени начнется снова.

Частотный таймер

■	Для перехода в режим частотного таймера, нажмите кнопку D. В верхней строке появится надпись «Частота» ("PACE"), а в нижней строке замигают две последние цифры. Нажатием кнопки В выберите одно из следующих значений частотного таймера: 10,20,30,40.60.80.120, 160, 240. и 320.

■	Для запуска частотного таймера, нажмите кнопку А. Например, если выбрана частота 320, то секундомер будет подавать 320 звуковых сигналов в минуту. Общее время при этом отображается в верхней,

Характеристики:

- Трехстрочный цифровой дисплей:

- Таймер обратного отсчета;

- Возможность запоминания нескольких значений;

- Отображение времени круга (LAP) и промежуточных моментов фиксации  (SPLIT),

- Выбор формата времени 12/24ч;

- Будильник;

- Точность - 1/100 секунды

Работа с секундомером

■	Для выбора режима работы нажмите кнопку D. На дисплее появятся позиции Время круга ("LAP"). Промежуточное значение ("SPLIT"), и Время ("CHRONO).

■	Начала отсчета времени, нажмите кнопку А.

- Нажмите кнопку В и в первой строке будет зафиксировано первое время круга (LAP). Во второй строке будет отображаться первое промежуточное значение времени (SPLIT), а в нижней строке будет отображаться непрерывный ход отсчета времени. В верхнем левом углу дисплея указано количество зафиксированных промежутков времени кругов (LAP).

- Для последовательного просмотра значений промежутков времени кругов (LAP) и промежуточных моментов фиксации времени (SPLIT), нажимайте кнопку В.

- Для прекращения отсчета времени, нажмите кнопку A.

- Для просмотра самого быстрого времени круга (FS) , нажмите кнопку С.

- Повторным нажатием кнопки С можно просмотреть самое медленное значение круга (5L).

- Третье нажатие кнопки С выводит на дисплей среднее время круга (AV).

Примечание: Функции проверки самого быстрого времени круга (FS), самого медленного времени круга (SL) и среднего времени на круг (AV) не работают, если зафиксировано более 100 отрезков времени круга (LAP) или если время круга/промежуточной фиксации (LAP/SPLIT) превышает 10 часов.

- Для просмотра первого зафиксированного времени круга, нажмите кнопку А. Под позицией "CHRONO" (СЕКУНДОМЕР) появится надпись "RECALL" (ПРОСМОТР).

- Для последовательного просмотра значений промежутков времени кругов (LAP) и промежуточных зафиксированных значений (SPLIT), нажимайте кнопку А; для перехода в исходное состояние, на момент остановки секундомера, нажмите кнопку 0.

Примечание. При нажатии кнопки А, в левом верхнем углу дисплея значение номера круга увеличивается, при нажатии кнопки В - уменьшается

■	 После остановки таймера, для продолжения отсчета времени с момента остановки, нажмите кнопку А, для обнуления таймера, нажмите кнопку В.

Примечание: После обнуления показаний таймера, нажатием кнопки А можно запустить новый отсчет времени, либо, нажатием кнопки С начать просмотр самого быстрого, самого медленного и среднего времени круга (FS, SL, AV) (для этого нажимайте кнопки А/В, как ,