##### Maгнитный Вертикальный Велосипед

#### RONIN P221E

#### ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

###### Coдержание

| 2 | ■ | Меры предосторожности |
| --- | --- | --- |
| 3 | ■ | Инструкции по эксплуатации |
| 4 | ■ | Список запчастей |
| 5 | ■ | Обзорный чертеж / Упаковочный лист на металлическое оборудование |
| 6 | ■ | Инструкции по сборке |
| 8 | ■ | Обслуживание и уход |
| 9 | ■ | Упражнения на разогрев |

1. Меры предосторожности

- Этот вертикальный велосипед представляет собой домашнее стационарное оборудование для занятия фитнесом и аэробикой, которое может помочь Вам разработать Вашу сердечно-сосудистую систему.

- Этот вертикальный велосипед во время использования должен быть установлен на ровной поверхности.

- Вы можете использовать оборудование только после того все болты, штыри и другие части будут хорошо собраны и закреплены.

- При регулировке высоты седла отметка минимальной глубины не должна оставаться за пределами подставки седла.

- Во время тренировок носите соответствующую одежду, включая спортивную обувь; не носите одежду, у которой какая-либо часть может попасть в вертикальный велосипед; натяните ремни педалей.

- Не используйте оборудование, если рядом маленькие дети. Минимальное свободное пространство, необходимое для безопасного использования составляет 100×120×200 cм.

- Прежде чем приступить к тренировкам проконсультируйтесь с врачом и составьте подходящий план.

- Перед тренировкой не забудьте разогреться, а после тренировки - расслабиться.

- Если почувствуете боль в груди, тошноту, головокружение или нехватку воздуха, немедленно прекратите тренировку и обратитесь к врачу прежде чем продолжать.

- Maксимальный вес пользователя должен составлять 100 кг.

- Tормозная система оборудования не зависит от скорости.

Внимание: Несоблюдение вышеуказанных мер предосторожности может причинить Вам вред.

2. Инструкции по эксплуатации

1) Используйте изделие в соответствии с Вашим состоянием.

2) Регулировка натяжения: Поверните регулятор натяжения по часовой стрелке, это увеличит сопротивление.

3) Регулировка седла: Ослабьте круглую ручку и отрегулируйте высоту седла до подходящего положения, после регулировки затяните круглую ручку.

4) Посадка: Во время выполнения упражнений сядьте на седло, затяните ремни педалей и возьмитесь руками за руль, корректируйте посадку в соответствии со скоростью и интенсивностью упражнений.

Работа компьютера (E-221B)

ФУНКЦИИ И ОПЕРАЦИИ:

AUTO ON/OFF (ВКЛЮЧЕНИЕ \ ВЫКЛЮЧЕНИЕ): Монитор автоматически отключается, если сигнал не поступает в течение 8 минут. Монитор автоматически включается при начале упражнений или нажатии кнопки.

SCAN (СКАНИРОВАНИЕ)   Нажмите кнопку, пока не появится SCAN (СКАНИРОВАНИЕ) в положении SCAN (СКАНИРОВАНИЕ), монитор будет сканировать функции каждые 4 секунды.

TMR (ТАЙМЕР)    Отсчитывает время тренировки с начала до конца.

SPD (СКОРОСТЬ)    Показывает текущую скорость.

DST (РАССТОЯНИЕ)    Отсчитывает расстояние от начала до конца тренировки.

CAL (КАЛОРИИ)    Отсчитывает общее количество калорий с начала до конца тренировки.

ODO (ОДОМЕТР)   Отсчитывает общее расстояние с того момента, как батарея была вставлена в компьютер.

PULSE (ПУЛЬС)  40 –200 УДАРОВ В МИНУТУN

ZERO CLEARING (ОБНУЛЕНИЕ)  При удержании кнопки более чем 4 секнуды все величины обнуляются.

Замена батареи:

Oткройте крышку отсека для батарей и вставьте две "AA" или "UM-3" батареи, когда экран перестанет давать четкое изображение.

Примечание: Дисплей компьютера может восстановиться через 15 секунд после замены батарей. После замены батарей все хранящиеся в памяти данные исчезнут.

3. Список запчастей

| No. | Описание | Кол-во | No. | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Несущая рама | 1 | 30 | Maгнитная скоба | 1 |
| 2 | Стойка руля | 1 | 31 | Болт M5 | 4 |
| 3 | Руль | 1 | 32 | Зажим провода | 1 |
| 4 | Компьютер | 1 | 33 | Пластиковый наконечник | 2 |
| 5 | Ось маховика | 1 | 34 | Дуговая шайба | 10 |
| 6 | Седло | 1 | 35 | Пружина давящей скобы | 1 |
| 7 | Подставка для сиденья | 1 | 36 | Скоба давящего колеса | 1 |
| 8 | Вкладыш | 1 | 37 | Давящее колесо | 1 |
| 9 | Круглая ручка | 1 | 38 | Крестовой болт ST3×8 | 2 |
| 10 | Педаль (левая и правая) | 2 | 39 | Крышка левой цепи | 1 |
| 11 | Передний стабилизатор | 1 | 40 | Локализатор крышки | 2 |
| 12 | Плоская шайба Ф8 | 6 | 41 | Болт M8×55 | 4 |
| 13 | Круглый наконечник Ф31x22 | 2 | 42 | Болт M8×20 | 6 |
| 14 | Провод компьютера | 1 | 43 | Болт –валик ST5×16 | 1 |
| 15 | Провод регулировки натяжения | 1 | 44 | Обычный болт ST4×20 | 4 |
| 16 | Передняя подставка | 2 | 45 | Шестигранный болт M8×40 | 1 |
| 17 | Задний стабилизатор | 1 | 46 | Плоская шайба Ф10 | 2 |
| 18 | Заднее основание | 2 | 47 | Болт M5x16 | 1 |
| 19 | Колесо привода | 1 | 48 | Контргайка M8 | 4 |
| 20 | Рычаг | 1 | 49 | Гайка с нейлоновой вставкой M8 | 5 |
| 21 | Комплект подшипников | 1комплект | 50 | Гайка M10X1X5 | 3 |
| 22 | Ремень 4V | 1 | 51 | Гайка M10X1X3 | 3 |
| 23 | Крышка правой цепи | 1 | 52 | Шестигранная гайка M12 | 1 |
| 24 | Регулятор натяжения | 1 | 53 | Пружина магнитного сопротивления | 1 |
| 25 | Болт M5X50 | 1 | 54 | Провод датчика | 2 |
| 26 | Болт M5X40 | 1 | 55 | Индикатор пульса | 2 |
| 27 | Рукоятка из пенопласта | 2 | 56 | Крестовой болт ST4X16 | 2 |
| 28 | Маховик | 1 | 57 | Отвертка | 1 |
| 29 | Разделитель | 1 | 58 | Гаечный ключ | 1 |

4. Oбзорный чертеж

5. Упаковочный лист на металлическое оборудование

6. Инструкции по сборке

Все донные втулки собираются на заводе предварительно.

1. Передний стабилизатор

Присоедините передний стабилизатор (11) к Arc plate (дуговой плате) Несущей рамы (1) двумя болтами (41), дуговыми шайбами (34), и контргайками (48).

(См. рисунок 1)

2. Задний стабилизатор

Присоедините задний стабилизатор (17) к несущей раме (1) двумя болтами (41), дуговыми шайбами (34),  и контргайками (48).

(См. рисунок 2)

3. Стойка руля

Подсоедините провод компьютера и вставьте резервный провод во внутреннюю трубку несущей рамы (1).

a. Вставьте конец провода регулировки напряжения (24) в пружинный крюк провода регулировки напряжения (15), как показано на чертеже A рисунка 3.

b. Потяните провод регулировки напряжения (24) вверх и протолкните его в отверстие металлической скобы провода регулировки напряжения (15), как показано на чертеже B рисунка 3.

c. Соедините провод сопротивления регулировки напряжения (24) с проводом контроля напряжения (15), как показано на чертеже C рисунка 3.

Примечание: Поверните регулятор контроля напряжения по направлению “－” полностью, так провод вытягивается на полную длину.

d. Вставьте провод компьютера (14) через нижнюю часть стойки руля (2) и вытяните его через верхнее отверстие стойки руля (2).

e. Вставьте стойку руля (2) в несущую раму (1) и закрепите четырьмя болтами (42), и дуговыми шайбами (34). (См. рисунок 3)

4. Руль и компьютер

- Вставьте провод датчика (54) через отверстие стойки руля (2), а затем вытащите его через верхнее отверстие стойки руля (2).

- Соедините руль (3) со стойкой руля (2) при помощи двух болтов (42) и дуговых шайб (34).

- Coедините провода Компьютера и датчика с проводами, отходящими от Компьютера (4).

- Закрепите Компьютер (4) на верху стойки руля (2). (См. рисунок 4)

5. Стойка седла

a. Снимите три контргайки (49) и плоские шайбы (12) из под седла (6), затем присоедините седло (6) к стойке седла (7) тремя контргайками (49) и плоскими шайбами (12), которые до этого сняли.

b. Ослабьте круглую ручку (9), затем вставьте стойку седла (7) во вкладыш (8) несущей рамы (1).

c. Отрегулируйте стойку седла (7) до желаемого отверстия и затяните круглую ручку (9) после регулировки. (См. рисунок 5)

6. Левая и правая педали

Присоедините левую и правую педали (10) к Рычагу (20). Левую педаль (10) нужно закручивать против часовой стрелки. Правую педаль (10) нужно закручивать по часовой стрелке. (См. рисунок 6)

Примечание: Педали (10) и Рычаг (20) отмечены “R” (П) & “L” (Л).

7. Обслуживание и уход

- Проверьте, хорошо ли закручены все болты и гайки, вращающиеся части должны поворачиваться свободно, без скрипа.

- Чистите оборудование только мылом и слегка влажной тряпкой. Не используйте растворители для чистки оборудования.

Неполадки и исправление

| Неполадки | Причина | Исправление | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание нестабильно. | Пол неровный или что-то застряло под передним или задним стабилизатором. Во время сборки не были выровнены переднее и заднее основания. | Удалите препятствие. Отрегулируйте переднее и заднее основания. | Пользователем |
| Руль или седло шатаются. | Винты и круглая ручка ослаблены. | Подтяните винты и круглую ручку. | Пользователь |
| Громкий шум от движущихся частей. | Неправильно задан интервал между частями. | Oткройте крышки, чтобы отрегулировать. | B сервисном центре |
| При пользовании вертикальным велосипедом отсутствует сопротивление. | Растет интервал магнитного сопротивления. Поврежден регулятор натяжения. Подвижный ремень соскользнул. | Oткройте крышки, чтобы отрегулировать. Измените натяжение. Oткройте крышки, чтобы отрегулировать. | B сервисном центре |

8. Упражнения на разогрев

Успешная программа тренировок включает в себя разогрев, аэробику и охлаждение. Делайте всю программу по крайней мере два, а лучше три раза в неделю, отдыхая один день между тренировками. Спустя несколько месяцев можете увеличить количество тренировок до четырех-пяти раз в неделю.

Разогрев является важной частью Вашей тренировки и обязательно должен присутствовать. Он подготавливает Ваше тело к самым напряженным тренировкам за счет разогрева и растяжки Ваших мускулов, усиливает кровообращение и пульс и подает в мускулы больше кислорода. По окончании тренировки повторите эти упражнения, чтобы избежать мышечных болей. Мы предлагаем следующие упражнения на разогрев и охлаждение:

##### Растяжка Внутренней Стороны Бедра

Сядьте, соединив ступни ног, направив колени кнаружи. Подтяните ноги как можно ближе к паху. Осторожно нагните колени к полу. Сосчитайте до 15.

##### Растяжка Сухожилия

Сядьте и вытяните правую ногу. Подсоедините ступню левой ноги к внутренней стороне правого бедра.

Вытяните носок как можно дальше. Сосчитайте до 15. Расслабьтесь и повторите то же самое с вытянутой левой ногой.

##### Hаклоны Головы

Склоните голову направо на счет раз так, чтобы почувствовать напряжение с левой стороны шеи. Затем поверните голову назад на счет раз, вытяните подбородок к потолку и открыв рот. Поверните голову налево на счет раз, опустите голову на грудь на счет раз.

# Text boxes

### Поднятие плеч

Поднимите правое плечо вверх к уху на счет раз. Затем поднимите левое плечо на счет раз, одновременно опустив правое плечо.

рисунок 1

### Боковая Растяжка

Поставьте руки на ширину плеч и продолжайте поднимать их, пока не поднимите над головой. Поднимите правую руку как можно выше к потолку на счет раз. Почувствуйте напряжение справа. Повторите левой рукой.

### Касание Носков

Медленно наклонитесь вперед от пояса, расслабив спину и плечи, по мере того как наклоняетесь к носкам. Дотянитесь как можно дальше и сосчитайте до 15.

### Растяжка ахиллова сухожилия

Обопритесь на стенку левой ногой, поставив ее впереди правой и выставите руки вперед. Держите правую ногу прямо, а левую – на полу, затем согните левую ногу и нагнитесь вперед, подвинув бедра к стене. Постойте в таком положении, затем повторите с другой стороны, считая до 15.

рисунок 2

рисунок 3

рисунок 3

рисунок 4

рисунок 5

рисунок 6