Инструкция к портативным электронным весам серии А

Описание

- Портативные электронные весы серии А имеют в основе микрокомпонентное ядро со встроенными приложениями, точным измерением веса, функциональной платформой и цифровым ЖК-дисплеем. Кроме того, весы имеют различные дополнительные характеристики: стандартная установка измерения сухого / чистого веса, профессиональная точность, показатель нулевого (сухого) веса, указание веса в пеннивейт и в граммах, автоматическое отключение. Прекрасные весы для использования дома / при совершении покупок, которые легко носить с собой.

Включение питания

- Приведите весы в вертикальное положение, не помещая груза на крючке.

- Нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ), на экране появится заставка в виде 888 и раздастся звуковой сигнал.

- Подождите 2-3 секунды, пока на экране не появится значение 0,00 или 0,000. Весы готовы к работе.

Сухой / чистый вес

- Для взвешивания насыпного груза подвесьте контейнер на крючок.

- Нажмите кнопку TARE (СУХОЙ ГРУЗ), на экране появится значение 0,00 или 0,000. Весы готовы к работе.

- Поместите груз в контейнер. Вес груза будет указан на экране только по окончании процесса.

Фиксирование веса

- Удерживайте нажатой кнопку TARE (СУХОЙ ГРУЗ) в течение 2 секунд, пока на экране не появится значок L_ON или L_OF.

- Нажмите кнопку POWER для взвешивания других грузов.

- Значок L_ON означает, что блокировка веса включена, и таким образом значение веса будет зафиксирована на экране. L_OF означает отключение функции блокировки веса.

Взвешивание

- После того, как весы будут готовы к работе, подвесьте груз на крючок.

- Максимальный вес груза не должен превышать полной загрузки +9d (5 кг:d=5г. 10кг:d=10 г. 20кг:d=10г. 40кг:d=20г).

- В случае превышения максимального веса на дисплее появится значок O_LD (ПЕРЕГРУЗ) и раздастся звуковой сигнал.

- Весы фиксируют вес груза автоматически. Раздастся звуковой сигнал, на экране появится надпись HOLD (ЗАФИКСИРОВАНО) или значок @ в режиме L_ON.

Выбор единиц веса

Нажмите кнопку UNIT (ЕДИНИЦЫ) для выбора единиц веса: кг, фунты, цзини, унции (1кг = 2,2 фунта = 2 цзиня = 35 унций)

Тест температуры

Удерживайте нажатой кнопку UNIT в течение 2 секунд, пока на экране не появится значение температуры. Погрешность при определении температуры составляет +2оС. Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы выйти из режима определения температуры.

Отключение питания

- Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы выйти из режима взвешивания (не отключая HOLD).

- Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы сбросить команду HOLD, и еще раз нажмите кнопку ON/OFF, чтобы выключить измерение в режиме HOLD.

- Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы выйти из режима измерения температуры, и еще раз нажмите кнопку ON/OFF, чтобы выключить измерение в режиме измерения температуры.

- Электронные весы выключатся автоматически в течение 120 секунд при отсутствии каких-либо действий с ними.

ФУНКЦИЯ ПОДСВЕТКИ (В МОДЕЛЯХ С ПОДСВЕТКОЙ)

- Подсветка выключится автоматически в течение 5 секунд при отсутствии нажатия кнопок или изменения веса. Подсветка включается при нажатии любой кнопки или изменении веса.

Меры предосторожности

- Для включения или автодиагностики весы должны находиться в вертикальном положении.

- Для соблюдения точности измерений и защиты весов держите крепежное кольцо прямо или при взвешивании добавьте дополнительные приспособления на крепежные кольца. Не удерживайте пластиковый элемент при взвешивании.

- Избегайте сильных ударов или вибрации в процессе работы весов.

- Для чистки весов используйте чистую воду и моющие средства. Не используйте едкие жидкости (бензин, нитратные растворители, каустическое мыло и т.д.) для чистки корпуса весов, поскольку он выполнении из АБС-пластика.

- В случае появления на экране значка __ (изображения батарейки) он означает разрядку батареек и необходимость их замены. Извлеките батарейки во избежание их протекания и повреждения контактов в случае, если весы не используются в течение долгого времени.

- Не разбирайте весы самостоятельно в случае возникновения необходимости ремонта. Просим связаться с нашим агентом для получения помощи.