Руководство пользователя к электронным весам для контроля за здоровьем

Характеристики:

- Рабочий диапазон: 3-150кг – 180кг (6 фунтов – 330 фунтов – 396 фунтов)

- Шкала деления: 0,1 кг (0,2 фунта)

- Дисплей: 4 –разрядный ЖКД

- Батарея: 3В Cr2032 Li

- Рабочая температура: 0-35 градусов по Цельсию

- Автоматическое включение/переключение встряхиванием

- Единицы измерения: КГ, ВЫКЛ, ФУНТ

- Автоотключение через 10 секунд

- Индикатор недостаточного уровня заряда батарей: “LO”

- Индикатор неверной операции “_:”

- Индикатор перегрузки: “O_Ld”

Инструкция по эксплуатации:

- При первом использовании переместите переключатель “off” в требуемую позицию кг/фунты.

- При расположении на полу весы могут показать собственный вес (1,5 – 2,5 кг).

Автоматическое включение. На дисплее высветится значение 8888; дождитесь отображения показания “0.0”, и лишь затем можете использовать весы.

- Установите весы на ровной поверхности. Отсутствие равновесия влияет на точность результатов измерения веса.

- Встаньте устойчиво на весы и начните процедуру взвешивания. После того, как вес установлен, на дисплее высвечиваются показания, с которыми вы можете ознакомиться. Показания будут отображаться в течение 10 секунд, после чего прибор автоматически выключится.

- При отображении на дисплее прибора сообщения “LO” следует заменить батарею.

- При отображении на дисплее прибора сообщения “_ _ _”, повторите процедуру взвешивания снова.

- В случае длительного перерыва в использовании, прибор следует хранить в условиях, исключающих воздействие веса на него, во избежание перегрузок и выхода прибора из строя.

- Во время взвешивания старайтесь стоять в центре прибора во избежание смещения.

- Для получения точных результатов стойте на весах ровно, не двигайтесь.

- Не допускайте ударов о корпус весов.

- Избегайте контакта с водой, не мойте прибор под водой.